采购单位：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

项目名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司不锈钢管及配件年度招标（除高层二次供水外）

招  标  文  件

招标编号：ZJZH-2021-16

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

浙江卓宏建设项目管理有限公司上虞分公司

招标文件目录

第一部分   招标公告	3

第二部分   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

第一章　说明	6

第二章　招标文件	6

第三章　投标文件	7

第四章　投标文件的递交	10

第五章　开标、评标和定标	11

第六章　授予合同	16

第七章　质疑与投诉	17

第三部分　评标办法和评分标准	20

第一章　评标办法	20

第二章　评分标准	23

第四部分 招标采购内容与技术规格书	26

第一章　技术规范及要求	26

第六部分   附件—投标文件格式	52

附件一、法定代表人身份证明书	52

附件二、法定代表人授权书	52

附件三、个体工商户身份证明书	53

附件四、投标函	54

附件五、开标一览表	55

附件六、投标报价明细表	56

附件七、商务条款偏离表	65

附件八、货物说明一览表	65

附件九、技术规范/规格偏离及建议表	66

附件九、投标人基本情况表	67

附件十、售后服务承诺书	68

# 第一部分   招标公告

根据相关法律规定，绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司就绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司不锈钢管及配件年度招标（除高层二次供水外）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号: ZJZH-2021-16

二．采购组织类型：分散采购-委托中介

三．招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司不锈钢管及配件年度招标（除高层二次供水外） | 1 | 项 | 877万 | 不锈钢管及配件 |  |

四．投标供应商资格要求:

1、具有独立法人资格。

2、具有生产经验5年以上，以提供2016年1月1日以前的（与本次招标相同的产品）销售业绩为标准。

3、具有单个合同金额在100万以上的与水司的业绩（年限不限）。

4、投标人所投产品具有市级以上（含市级）卫生部门出具的涉及饮用水卫生安全许可证（必须包含管材、管件）。

5、具有省级质量监督局颁发的 《中华人民共和国特种设备制造许可证》不锈钢焊接钢管及不锈钢卡压式管件B级（内容必须有卡压式管件）。

6、本次招标不接受联合体投标。

五．招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1． 报名时间：2021-  -    至2021-  -  (双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:00；下午：14:30-16:00(逾期不再受理)

2． 报名方式：现场报名（地址：上虞区百官街道闰土大厦5楼501）。

3.招标文件售价：500元，售后不退。

4.报名联系电话：13588530065

六．投标截止时间：2021   –   09:30:00

七．投标地址：上虞区便民中心三楼   开标室

八．开标时间：2021-  –   09:30:00

九．开标地址：上虞区便民中心三楼    开标室

十．投标保证金：壹拾万元

十一.公告期限：五个工作日。

十二．其他事项：

- 购买采购文件时须提交的文件资料：

（1）企业介绍信；

（2）企业营业执照副本；

（3）法人授权委托书及本人身份证；

（4）2016年以前销售业绩合同和（发票记账联）

（5）100万以上业绩合同及供货发票（记账联）；

（6）涉水安全许可批件；

（7）特种设备制造许可证；

（以上材料均需提供原件和复印件，复印件需加盖单位公章，原件核对后退还。）

十三．联系方式

1、采购代理机构名称：浙江卓宏建设项目管理有限公司上虞分公司

联系人：范嫄嫄

联系电话：13588530065

传真：0575-82592999

地址：绍兴市上虞区百官街道闰土大厦501室

2、采购人名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

联系人：  钟先生

联系电话：0575-81288222

2021年  月  日

# 第二部分   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 编 例 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司不锈钢管及配件年度招标（除高层二次供水外） |
| 2 | 投标人资格：详见招标文件第二部分第一章第2条 |
| 3 | 评标办法：综合评标法（详见招标文件第三部分） |
| 4 | 投标有效期：自投标截止日起45天为投标文件的有效期 |
| 5 | 投标保证金：人民币 壹拾万 元整（小写：100,000.00 元） 浙江卓宏建设项目管理有限公司上虞分公司 税号：91330604MA2882U245 开户行：农行绍兴通汇支行 帐号： 19515601040014287 投标保证金的缴存方式：网银或电汇 投标保证金的缴存时间：投标保证金应在2021年 5 月 日下午16：00之前到账，按不少于规定的金额交纳投标保证金，投标保证金以到账时间为准。若产生到账时间晚于保证金缴存截止时间或缴纳不足额，一律视为不响应招标文件，投标文件按无效处理。 |
| 6 | 投标文件份数：正本 1 份，副本 4 份。 |
| 7 | 投标文件递交至：绍兴市上虞区公共资源交易中心 开标室 （绍兴市上虞区城北便民服务中心三楼） |
| 8 | 投标截止时间： 2021年 月 日09：30（北京时间） |
| 9 | 开标时间： 2021年 月 日09：30（北京时间） 开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心 开标室 |
| 10 | 质疑与投诉：详见招标文件第二部分第七章 |

## 第一章　说明

1　前言

本次招标工作是按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》组织和实施，已经有关部门核准，采用公开招标方式，并按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择中标人；本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目,共有　1　个标段。

2　合格投标人

2.1、具有独立法人资格。

2.2、具有生产经验5年以上，以提供2016年1月1日以前的（与本次招标相同的产品）销售业绩为标准。

2.3、具有合同金额在100万以上的与水司的业绩（年限不限）。

2.4、投标人所投产品具有市级以上（含市级）卫生部门出具的涉及饮用水卫生安全许可证（必须包含管材、管件）。

2.5、具有省级质量监督局颁发的 《中华人民共和国特种设备制造许可证》不锈钢焊接钢管及不锈钢卡压式管件B级（内容必须有卡压式管件）。

2.6、本次招标不接受联合体投标。

3　定义

3.1　“采购人”系指采购人或其委托的采购代理机构。

3.2  “投标人”系指向采购人提供投标文件所叙述的货物招标采购项目的供应商。

3.3　“中标人”系指按照招标文件确定的中标供应商。

3.4　“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

3.5　“服务”系指合同规定卖方须承担的设计、安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。

4　投标费用

4.1　无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

## 第二章　招标文件

5　招标文件构成

5.1　招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6　招标文件的澄清或修改

6.1　投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流，可用书面形式通知采购人，在报名成功之日起（凭报名回执单）七个工作日内使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复，并将不说明来源的答复发给各有关投标人。

6.2　在投标截止时间的十五天前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

6.3　为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

## 第三章　投标文件

7　投标文件

7.1　投标语言、计量及货币

7.1.1　投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件、来往信件均以中文编写。

7.1.2　除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

7.1.3　投标货币为人民币元。

7.2　投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

7.3　不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

8　投标文件构成

投标文件由①、②、③（①资信标、②技术标、③商务标）构成。

8.1　资信标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第1-5项所列的证明文件：

8.1.1　法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书或个体工商户身份证明书；

8.1.2　投标人相关许可证书；

8.1.3　营业执照；

8.1.4　投标人情况表、项目管理机构组成表、主要人员简历表；

8.1.5  其他与本项目有关的证明文件：资信评分标准中提到的相关证明资料。

8.2　技术标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1　项所列的技术文件,这些文件可以是资料、图表或说明。

8.2.1　根据技术评标标准放各类资料。

8.3　商务标，一般要求提供下面所列的第1、2项的文件。根据本项目实际，本次招标还需要投标人第　1-4　项所列的文件：

8.3.1　投标函；

8.3.2　开标一览表；

8.3.3　投标报价明细表；

8.3.4　商务条款偏离表；

8.4　注意事项

8.4.1　投标人提供的各类资格及资信证明文件必须是真实可靠且在有效期内的，否则有可能导致被认定为无效、取消投标资格、追究法律责任等不良后果。

8.4.2　投标人可以在投标文件中对招标货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求。

8.4.3　为方便开标和评标，投标人应按8.1、8.2、8.3条所列的顺序分别编制资信标、技术标和商务标，否则对投标人造成影响的，采购人概不负责。

9　投标内容填写说明

9.1　投标文件格式

投标人应按照招标文件中所提出的格式及编制顺序填写。

9.2　投标函和开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，投标人需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

9.3　投标报价

9.3.1　投标报价应在招标文件所附的开标一览表上写明投标单价和投标总价。

9.3.2　投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

9.3.3　投标人应对所列的所有货物进行报价。

9.3.4　投标报价统一为人民币计价，并包括下列第1、2、3、4条规定的费用：

9.3.4.1　向政府及行业部门交纳各种税费及规费。

9.3.4.2　货物运输、安装及调试费用等。

9.3.4.3　现场将可能发生的临时设施费、脚手架、安装水电费、起重货物进场费用、成品保护费用等。

9.3.4.4　本项目代理服务费根据国家发改委（发改价格[2011]534号）文件通知和国家计委（计价格[2002]2180号）文件规定的货物类招标费率标准进行优惠后向中标单位收取12000元招标服务费。

9.3.5　如投标人未根据采购人要求提供第8条所列文件的，或者提供的文件不实的，可能导致其投标被拒绝或者被取消中标资格。

9.4　技术规范/规格偏离及建议

投标货物如与招标货物在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方面有微小偏离或对投标产品配置有好的建议，应填写《规格性能偏离及建议表》。

9.5　投标人根据招标文件载明的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目部分工作交由他人完成的，应当在投标文件中予以声明。

10　投标文件的编制与签署

10.1按招标文件8.1条、8.2条、8.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资信标、技术标、商务标三部分，其中资信标、技术标可装订成一册，其余部分分别装订成册，投标文件的装订应采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（除胶订和线订形式以外的其他装订形式均视作活页装订），否则投标文件按无效标处理。

10.2　投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。并按照招标文件第六部分要求进行签字、盖章。

10.4　投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

10.5　由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

11　投标文件的密封及标记

11.1　投标文件应按以下方法分别装袋密封

11.1.1　投标文件密封袋内装投标文件正、副本。商务标单独装订密封，资信标和技术标可装订成一册密封。

11.1.2　将全部投标文件包装完好，并在封皮上写明：

11.1.2.1　采购人名称： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.1.2.2　采购项目：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.1.2.3　投标人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.2　如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

12.　发生下列情况之一，将列入政府采购活动不良诚信行为

12.1.1　投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.1.2　中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

12.2.3　擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

12.3.4　中标人未按规定与采购人签订合同；

12.4.5　未按规定提供履约保证金；

12.5.6　投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

12.6.7  投标人在投标过程中串通投标的。

13　投标文件的有效期与效力

13.1　自投标截止日起45天为投标文件的有效期。

13.2　如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝或者同意采购人的上述要求。

13.3　招投标工作结束后，在合同履行期间如双方出现争议，则招标文件和询标记录等均是有效的法律文件。

## 第四章　投标文件的递交

14　投标截止时间

14.1　投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。以电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.2　采购人因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15　投标文件的修改和撤回

15.1　投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购人。

15.2　投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

15.3　投标人以传真或电报形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

16　投标文件的拒收

有下列情形之一的，采购人将拒绝接收投标人的投标文件：

16.1　在投标截止时间以后送达的投标文件；

16.2　未密封的投标文件；

16.3　报名主体或投标主体不一致的。

## 第五章　开标、评标和定标

17　开标

17.1　在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人组织进行开标。

17.2　采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人主持及有关人员参加，由有关部门进行现场监督及管理。

17.3　法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明原件(本人身份证原件)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明原件(本人身份证原件)。个体工商户其经营者必须本人参加开标会(须携带本人身份证原件)。

17.4采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18　投标文件资格审查

18.1　开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查

18.2  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

20  评标组织

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

20.3整个开标、评标全过程接受采购办、监督办等有关部门的监督和指导。

21. 评标办法

具体评标办法与评分标准等详见招标文件第三部分。

22. 投标文件符合性审查

22.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

22.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

24 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，并由采购人报相关单位备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

24.1 未按照招标文件规定要求装订、密封封装、签署、盖章的；

24.2 法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

24.3《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

24.4参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

24.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

24.6投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

24.7报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

24.8因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

24.9出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

24.10投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

24.11对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

24.12投标文件有招标方不能接受的条件；

24.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

24.14投标报价超过预算金额或最高限价的；

24.15投标文件“资信技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

24.16评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

24.17 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

24.18 参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的；

24.19  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24. 19.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24. 19.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24. 19.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24. 19.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24. 19.5 不同投标人的投标文件相互混装；

24.20 员工工资标准低于绍兴市最低工资标准的；

24.21 其他违反法律、法规的情形。

25 评标委员会按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：

25.1　投标价格的竞争性；

25.2　产品性能和质量可靠性；

25.3　备品备件供应承诺；

25.4　交货时间和安装竣工时间；

25.5　经营信誉、合同付款条件及合同执行能力；

25.6　售后服务承诺。

26 中标条件

26.1　投标人能够提供质量、技术、商务、经济、售后服务占综合优势的产品及服务；

26.2　投标文件符合招标文件要求；

26.3　投标人有很好的执行合同的能力；

26.4　售价对采购人最有利；

25.5　采购人将把中标通知书授予最佳投标者，不保证最低报价者中标。

27　废标

根据相关法律法规规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

27.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3  投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4  因重大变故，采购任务取消的；

27.5  废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人，由采购人重新组织招标，或者经有关部门批准后，变更采购方式予以采购。

28  重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

29  定标

29.1  本次招标采用 ① （①综合评分法，②最低评标价法），依据所得分数高低确定第一、二中标候选人。

30 保密及其它注意事项

30.1　评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

30.2　在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

30.3　为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

30.4　投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

30.5　评标委员会不向投标人解释未中标的原因，不退还投标文件。

## 第六章　授予合同

31　中标通知

31.1　评标结束后，招标代理单位连同采购人将在交易中心网站及浙江政府采购网站发布中标公告，经公告无异议后签发中标通知书；

31.2　中标通知书将作为签订合同的重要依据，对采购人和中标人均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

32　签订合同

32.1　中标人须在中标通知书发出之日起30日内，按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同；

32.2　招标文件和中标人的投标文件均为签订合同的依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件做实质性修改；

32.3拒签合同的责任

32.3.1　中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金的，以投标违约处理，列入政府采购活动不良诚信行为，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；

32.3.2　采购人在规定时间借故拒签合同者，以招标违约处理，列入政府采购活动不良诚信行为，并赔偿中标单位由此造成的直接经济损失；

32.3.3　中标人或采购人无正当理由拒绝签订合同的，由采购办、监督办按规定进行处理；

32.4　采购人在和投标人签订合同时，经有关部门批准有权按照规定变更数量。

33　合同备案

33.1  中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件扫描件在政采云网站上备案。

33.2  未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

34　履约保证金

34.1　中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价　5　%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。履约保证金的形式：现金或银行转账形式 。

34.2　采购人将按下列第  34.2.2  条规定的情况时，向中标人无息退还其履约保证金：

34.2.1　经验收合格，正常使用满12个月后　  　个工作日内予以退还；

34.2.2　在安装、调试完毕，并经验收合格后　30个工作日内予以退还；

34.2.3　由双方在签订合同时协商确定：  /  。

注：采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

## 第七章　质疑与投诉

根据相关法律法规，供应商可以依法提起质疑和投诉。

35  供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36  供应商质疑

36.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

36.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

36.3 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

36.4  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

36.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

36.4.2 质疑项目的名称、编号；

36.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

36.4.4 事实依据；

36.4.5 必要的法律依据；

36.4.6 提出质疑的日期。

36.5 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

36.6采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37  供应商投诉

37.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门提起投诉。

37.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

37.2.1 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

37.2.2 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

37.2.3 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

37.2.4 事实依据；

37.2.5 法律依据；

37.2.6 提起投诉的日期。

37.3投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

37.4.1 提起投诉前已依法进行质疑；

37.4.2 投诉书内容符合本办法的规定；

37.4.3 在投诉有效期限内提起投诉；

37.4.4 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

37.4.5 财政部规定的其他条件。

37.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

# 第三部分　评标办法和评分标准

## 第一章　评标办法

为规范本次招标投标工作，根据有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

特别条款：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品是不锈钢管。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，即采用竞争性谈判采购方式进行招标。

本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

（二）本次评标将在通过资格性和符合性审查的合格投标人中，按下列第2种规定确定入围投标人，并进行商务标评标(其他投标人则不开启商务标)：

1、优胜者入围法（入围的投标人应是不同品牌）：①在投标品牌有3-4只时，取技术分和资信分之和前三名的投标人入围；②在投标品牌在5-6只时，剔除技术分和资信分之和排名最后两名且不同品牌的投标人，其余都入围；③在投标品牌在7-10只时，剔除技术分和资信分之和排名最后三名且不同品牌的投标人，其余都入围；④在投标品牌在10只以上时，取技术分和资信分之和前7名且不同品牌的投标人入围；⑤如上述入围品牌投标人中出现商务报价超最高限价的，由技术分和资信分之和排名在后的其他品牌投标人依次递补入围；⑥投标品牌总数量不随报价是否超限价而改变。

2、合格者入围法。除被拒绝投标或被取消投标资格的投标人外，其他合格的投标人均入围。

二、评标程序

评标工作按下列程序进行：

1、审查投标文件。即依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和响应程度等，作符合性审查。

2、要求澄清有关问题。即对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人以书面方式作出必要的澄清、说明或者补正。

3、进行比较与评价。即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

4、推荐中标候选人。按招标文件中规定的评标方法，推荐一定数量的中标候选人。（本项目推荐1名中标候选人）

5、编写评标报告。

三、评标要求

评标工作应遵循以下要求：

1、按照先评技术标、再评资信标、最后评商务标顺序进行评标。

2、技术分由评委自行评议打分，资信分、商务分由评委统一评议计分,在统一评议过程中出现意见不一致情况时，按少数服从多数的原则确定评议意见，并予以计分。

3、在资信标评议计分开始前，各评委应将技术标评议打分表交现场公证或者监管人员保管，然后在资信标评议计分结束后，由现场工作人员统计，各有效投标人的最终评审分为评标委员会成员评分的算术平均值。（四舍五入保留小数点后两位）

4、在技术标、资信标评议计分结束前，各投标人的商务标统一由现场公证或者监管人员保管，然后在公布各投标人的技术和资信得分情况后，当众启封各投标人的商务标并交评委进行商务标评议计分。

1)开启入围投标人的商务标；

2)进行商务标评议计分。

5、为提高评标效率，评标委员会可授权现场工作人员做好以下工作，并对结果予以签字确认：

1)查阅各投标人的资信情况；

2)对各投标人的技术分、资信分和商务分予以记录、计算和汇总；

3)起草意见书、评标报告等；

4)其他与评标有关的工作。

## 第二章　评分标准

本次评标将按综合评分法进行评标，并采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

一、商务标评分标准

商务标主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设商务分30分。

2、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币捌佰柒拾柒万元（小写 8，770，000元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：

根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的商务分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其商务分：

1）投标报价得分=(最佳报价/投标报价)*30。

2）其他                                      。

二、资信标评分标准

资信标主要是对投标人提供的资质、信誉、业绩、服务及财务状况等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设资信分10分。

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有市级及以上（含市级）304和316L材质涉及饮用水卫生安全许可证的，管材和管件缺一不可，须备注有原材料钢厂品牌名称项，如无备注不得分（每提供一项的得 2分，最多得 4分）（原件备查）。 | 4分 |
| 2 | 密封圈材料选用三元乙丙橡胶，密封圈原材料优先采用进口原料并提供进口证明单，同时须提供密封圈市级及以上（含市级）涉及饮用水卫生许可证，外协合作企业需提供合作协议复印件并盖公章（原件备查）。（0-2分） | 2分 |
| 3 | 提供与供水企业的业绩，单个合同（需提供合同原件备查）或年度合同总销售金额200万以上（年度合同需提供合同原件备查及供货发票）。（每个得1分，最高得4分） | 4分 |

注：(1)报名时提供的业绩（资格门槛业绩）不能与评审业绩（打分业绩）重复；

（2）资信部分内容各投标人提供的资料必须真实有效，若有需要招标人对预中标人提供的业绩及信誉会同相关管理部门和监督部门进行核实（包括到业绩所在地管理部门核实），一旦发现有弄虚作假行为的，取消预中标资格，并且按相关规定提交有关部门作严肃处理。

（3）资信部分评审表中所需资料开标时须提供原件核查，未提交原件不得分。

三、技术标评分标准

技术标主要是对投标产品具备的技术、性能以及对招标文件的响应程度等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设技术分60分。

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本 情况 | 综合考评投标人的实力:生产历史，主要产品、技术力量、经营业绩、财务状况、信誉、品牌知名度等进行综合评分。 | 0-6分 |
| 2 | 售后服务承诺 | 根据投标人提供的响应时间、故障处理时间等其他售后服务情况，由评委根据承诺的可行性、可靠性及服务承诺落实、质量的保障措进行酌情打分。 | 0-6分 |
|  |  | 根据所投品牌生产厂家的注册地址在江、浙、沪地区或其分公司在江、浙、沪地区的，从地区设置远近程度等内容进行对比评分，分公司必须提供相应证明 0-5分。 | 0-6分 |
| 3 | 样品 | 薄壁不锈钢管、管件须采用双卡压式、沟槽式及焊接连接技术的，根据投标人提供的样品情况（产品连接技术、外观、标识、尺寸、综合质量等），提供样品1：DN65样管（长度20CM），双卡压DN65和承插焊接DN150弯头各一个（弯头必须是一次成型，不容许有焊接部位，否则不得分），样品上打印有品牌、材质、规格等标识。2：DN150沟槽卡箍一个（卡箍本体上自带铸造成形的品牌和规格型号，其他刻印的品牌概不得分）（0-6分）。 | 0-6分 |
| 4 | 质量保证 | 投标人承诺不锈钢原料采用浦项、宝钢、太钢品牌，并提供2020年1月1日起相应采购发票，总量在800吨以上的，得3分；总量在500-799吨的，得2分；总量在300-499吨的，得1分；300吨以下不得分。(须提供不锈钢原材料生产厂家的材质证明文件、合同及带品牌注明的发票复印件，原件备查） | 0-3 |
| 5 | 生产线 | （1）不锈钢管生产线5条以上（2）管件水胀成型机、胶胀成型机、弯管机等10台以上（3）卡压管件密封圈自动装配设备；（4）分水器冲拉孔拉拨一体机和分水器自动焊接设备；（5）管件超声波清洗自动流水线设备；（6）管件固溶处理工艺设备；（7）管材在线固溶设备。每满足一项得1分，提供定位照片(不同角度且连贯性三张照片，放入标书，照片上必须有定位证明，否则扣除全部分数)（需提供设备购买合同复印件及发票复印件等证明文件，原件备查。（0-8分） | 0-8分 |
| 6 | 认证 | 投标人具有ISO9000系列质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，GB\T28001-2011、HSAS18001（职业安全）认证证书，（须有效期）每项得1分，原件备查。 提供体系认证证书及“全国认证认可信息公共服务平台”网站的截图，缺一不可。 | 0-4分 |
|  |  | 2018年1月1日——目前，投标人在提供同品牌管材与管件省级以上（含省级）质量检测机构出具的质量检验报告：具有管材及管配件质量检验报告，具备GB/T19228及CJ/T151\152-2016要求的检测要求（0-4分）。 | 0-4分 |
| 7 | 检测设备 | 投标生产厂家产品检测设备具有：⑴不锈钢材质光谱分析仪设备、⑵真空负压试验设备、⑶拉拔试验机、⑷弯曲挠角试验设备、⑸管材、管件连接耐压试验设备⑹密封圈老化试验设备、（7）盐雾试验设备、（8）管材涡流探伤设备、（9）管件水压试验设备、（10）管材水压试验设备、（11）分水器水压试验设备、（12）震动试验设备。全部满足得6分，少一项扣1分，(提供定位照片，不同角度且连贯性三张照片，放入标书，照片上必须有定位证明，否则扣除全部分数)，采购合同，发票证明材料。 | 0-6分 扣光为止 |
| 8 | 专利 | 投标人拥有不锈钢管与管件相关国家专利的，每个得1分，最高得6分。 | 0-6分 |
| 9 | 标书编制 | 根据投标文件编制完整性，格式规范性等综合打分。 | 0-5 分 |

# 第四部分 招标采购内容与技术规格书

## 第一章　技术规范及要求

一、招标内容

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司不锈钢管年度招标（除高层二次供水外），包括项目的供货、运输、售后服务等。

二、需求量表

卖方应提供的产品的规格、数量见下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 执行标准 | 计划数量 | 最高单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | DN100*2.0 | 米 |  | 1000 | 164.3 |
| 2 |  | DN100*2.5 | 米 |  | 1000 | 204.41 |
| 3 |  | DN125*2.0 | 米 |  | 1000 | 225.1 |
| 4 |  | DN125*2.5 | 米 |  | 1000 | 252.84 |
| 5 |  | DN150*2.5 | 米 |  | 1000 | 302.13 |
| 6 |  | DN150*3.0 | 米 |  | 1000 | 362.7 |
| 7 |  | DN150*4.0 | 米 |  | 1000 | 480.5 |
| 8 |  | DN200*2.5 | 米 |  | 1000 | 433 |
| 9 |  | DN200*3.0 | 米 |  | 1000 | 500.39 |
| 10 |  | DN200*4.0 | 米 |  | 1000 | 688 |
| 11 |  | DN250*4.0 | 米 |  | 100 | 860.8 |
| 12 |  | DN300*4.0 | 米 |  | 100 | 1027.2 |
| 13 | 承插焊直通 | S108 | 只 | CJ/T117-2018 | 50 | 55.3 |
| 14 |  | S80 | 只 |  | 50 | 33.82 |
| 15 |  | S125 | 只 |  | 50 | 95.67 |
| 16 |  | S150 | 只 |  | 50 | 145.38 |
| 17 |  | S200 | 只 |  | 50 | 200.22 |
| 18 | 异径直通（DN200以下承插焊，250以上对焊） | S108-80 | 只 |  | 50 | 78.91 |
| 19 |  | S125-80 | 只 |  | 50 | 123.46 |
| 20 |  | S125-100 | 只 |  | 50 | 123.46 |
| 21 |  | S150-80 | 只 |  | 50 | 176.84 |
| 22 |  | S150-100 | 只 |  | 50 | 176.84 |
| 23 |  | S150-125 | 只 |  | 50 | 176.84 |
| 24 |  | S200-100 | 只 |  | 50 | 422.31 |
| 25 |  | S200-125 | 只 |  | 50 | 422.31 |
| 26 |  | S200-150 | 只 |  | 50 | 422.31 |
| 27 |  | S250-200 | 只 |  | 50 | 476.58 |
| 28 |  | S300-200 | 只 |  | 50 | 851.47 |
| 29 | 弯头（DN200以下承插焊，250以上对焊） | L108 | 只 |  | 50 | 183.67 |
| 30 |  | L125 | 只 |  | 50 | 389.41 |
| 31 |  | L150 | 只 |  | 50 | 579.67 |
| 32 |  | L200 | 只 |  | 50 | 851.23 |
| 33 |  | L250 | 只 |  | 50 | 1535 |
| 34 |  | L300 | 只 |  | 50 | 2012 |
| 35 |  | L80 | 只 |  | 50 | 102.36 |
| 36 | 45度弯头（DN200以下承插焊，250以上对焊） | L80*45 | 只 |  | 50 | 73.12 |
| 37 |  | L108*45 | 只 |  | 50 | 123.25 |
| 38 |  | L125*45 | 只 |  | 50 | 230.46 |
| 39 |  | L150*45 | 只 |  | 50 | 361.27 |
| 40 |  | L200*45 | 只 |  | 50 | 601.39 |
| 41 |  | L250*45 | 只 |  | 50 | 926.16 |
| 42 |  | L300*45 | 只 |  | 50 | 1416.88 |
| 43 | 三通（DN200以下承插焊，250以上对焊） | T80 | 只 |  | 50 | 92.58 |
| 44 |  | T100 | 只 |  | 50 | 171.61 |
| 45 |  | T125 | 只 |  | 50 | 281.46 |
| 46 |  | T150 | 只 |  | 50 | 597.61 |
| 47 |  | T200 | 只 |  | 50 | 832.16 |
| 48 |  | T250 | 只 |  | 50 | 2007.66 |
| 49 |  | T300 | 只 |  | 50 | 3618 |
| 50 | 中小三通（DN200以下承插焊，250以上对焊） | T108-80-108 | 只 |  | 50 | 162.55 |
| 51 |  | T125-80-125 | 只 |  | 50 | 293.45 |
| 52 |  | T125-100-125 | 只 |  | 50 | 293.45 |
| 53 |  | T150-80-150 | 只 |  | 50 | 580.77 |
| 54 |  | T150-100-150 | 只 |  | 50 | 580.77 |
| 55 |  | T150-125-150 | 只 |  | 50 | 580.77 |
| 56 |  | T200-100-200 | 只 |  | 50 | 802.42 |
| 57 |  | T200-125-200 | 只 |  | 50 | 802.42 |
| 58 |  | T200-150-200 | 只 |  | 50 | 802.42 |
| 59 |  | T250-200-250 | 只 |  | 50 | 2007.66 |
| 60 |  | T300-250-300 | 只 |  | 50 | 3618 |
| 61 | U型管卡 | DN40 | 只 |  | 50 | 9.9 |
| 62 |  | DN50 | 只 |  | 50 | 10.23 |
| 63 |  | DN65 | 只 |  | 50 | 17.36 |
| 64 |  | DN80 | 只 |  | 50 | 18.59 |
| 65 |  | DN100 | 只 |  | 50 | 19.12 |
| 66 |  | DN125 | 只 |  | 50 | 20.55 |
| 67 |  | DN150 | 只 |  | 50 | 21.18 |
| 68 |  | DN200 | 只 |  | 50 | 23.45 |
| 69 |  | DN250 | 只 |  | 50 | 25.67 |
| 70 |  | DN300 | 只 |  | 50 | 28.99 |
| 71 | 双外丝直接（对丝） | DN15 | 只 |  | 50 | 12.17 |
| 72 |  | DN20 | 只 |  | 50 | 15.83 |
| 73 |  | DN25 | 只 |  | 50 | 22.28 |
| 74 |  | DN32 | 只 |  | 50 | 30.66 |
| 75 |  | DN40 | 只 |  | 50 | 36.12 |
| 76 |  | DN50 | 只 |  | 50 | 55.67 |
| 77 | 平法兰 | DN50 | 只 |  | 50 | 132.41 |
| 78 |  | DN65 | 只 |  | 50 | 187.56 |
| 79 |  | DN80 | 只 |  | 50 | 201.16 |
| 80 |  | DN100 | 只 |  | 50 | 254.66 |
| 81 |  | DN125 | 只 |  | 50 | 312.57 |
| 82 |  | DN150 | 只 |  | 50 | 426.49 |
| 83 |  | DN200 | 只 |  | 50 | 571.13 |
| 84 |  | DN250 | 只 |  | 50 | 786.46 |
| 85 |  | DN300 | 只 |  | 50 | 134.52 |
| 86 | 支架 | DN20 | 只 |  | 50 | 6.7 |
| 87 |  | DN25 | 只 |  | 50 | 7.83 |
| 88 |  | DN32 | 只 |  | 50 | 8.51 |
| 89 |  | DN40 | 只 |  | 50 | 9.67 |
| 90 |  | DN50 | 只 |  | 50 | 9.78 |
| 91 | 内外丝转换接头（补心） | S25F-20G | 只 |  | 50 | 25.4 |
| 92 | 304不锈钢螺栓 | M16*60 | 套 |  | 50 | 16 |
| 93 |  | M16*70 | 套 |  | 50 | 16 |
| 94 |  | M16*80 | 套 |  | 50 | 16 |
| 95 |  | M20*80 | 套 |  | 50 | 18 |
| 96 |  | M20*90 | 套 |  | 50 | 18 |
| 97 | 波纹管(DN32-50含卡箍法兰2套，65-100含平法兰2片） | DN32 | 只 |  | 50 | 236.8 |
| 98 |  | DN40 | 只 |  | 50 | 289.75 |
| 99 |  | DN50 | 只 |  | 50 | 373.26 |
| 100 |  | DN65 | 只 |  | 50 | 541.72 |
| 101 |  | DN80 | 只 |  | 50 | 651.23 |
| 102 |  | DN100 | 只 |  | 50 | 806.59 |
| 103 | 轴向补偿器(含平法兰2片) | DN65-8波 | 只 |  | 50 | 567.21 |
| 104 |  | DN80-8波 | 只 |  | 50 | 698.35 |
| 105 |  | DN100-8波 | 只 |  | 50 | 838.77 |
| 106 |  | DN125-8波 | 只 |  | 50 | 1005.18 |
| 107 |  | DN150-8波 | 只 |  | 50 | 1202.33 |
| 108 |  | DN200-8波 | 只 |  | 50 | 1879.56 |
| 109 | 四通（承插焊） | X80 | 只 |  | 50 | 135.72 |
| 110 |  | X100 | 只 |  | 50 | 202.65 |
| 111 |  | X125 | 只 |  | 50 | 807.13 |
| 112 |  | X150 | 只 |  | 50 | 1185.22 |
| 113 |  | X200 | 只 |  | 50 | 2026.45 |

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 执行标准 | 数量 | 最高单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | DN15*0.8（15.88*0.8) | 米 | GB/T19228.2-2011 | 5000 | 9.34 |
| 2 |  | DN20*1.0(22.22*1.0) | 米 |  | 5000 | 17.56 |
| 3 |  | DN25*1.0(28.6*1.0) | 米 |  | 5000 | 22.86 |
| 4 |  | DN32*1.2(34*1.2) | 米 |  | 5000 | 32.46 |
| 5 |  | DN40*1.2(42.7*1.2) | 米 |  | 5000 | 41.08 |
| 6 |  | DN50*1.2(48.6*1.2) | 米 |  | 1000 | 47.04 |
| 7 |  | DN65*2.0(76*2.0) | 米 |  | 1000 | 123.15 |
| 8 |  | DN80*2.0(88.9*2.0) | 米 |  | 1000 | 144.85 |
| 9 | 等径对接头 | S15 | 只 | GB/T19228.1-2011 | 50 | 2.92 |
| 10 |  | S20 | 只 |  | 50 | 5.69 |
| 11 |  | S25 | 只 |  | 50 | 6.94 |
| 12 |  | S32 | 只 |  | 50 | 15.35 |
| 13 |  | S40 | 只 |  | 50 | 22.09 |
| 14 |  | S50 | 只 |  | 50 | 27.58 |
| 15 |  | S65 | 只 |  | 50 | 95.81 |
| 16 |  | S80 | 只 |  | 50 | 114.40 |
| 17 | 异径对接头 | S20-15 | 只 |  | 50 | 6.47 |
| 18 |  | S25-20 | 只 |  | 50 | 8.59 |
| 19 |  | S32-15 | 只 |  | 50 | 13.98 |
| 20 |  | S32-20 | 只 |  | 50 | 14.21 |
| 21 |  | S32-25 | 只 |  | 50 | 14.60 |
| 22 |  | S40-20 | 只 |  | 50 | 21.53 |
| 23 |  | S40-25 | 只 |  | 50 | 21.74 |
| 24 |  | S40-32 | 只 |  | 50 | 24.79 |
| 25 |  | S50-20 | 只 |  | 50 | 25.03 |
| 26 |  | S50-25 | 只 |  | 50 | 25.67 |
| 27 |  | S50-32 | 只 |  | 50 | 29.13 |
| 28 |  | S50-40 | 只 |  | 50 | 32.70 |
| 29 |  | S65-25 | 只 |  | 50 | 110.31 |
| 30 |  | S65-32 | 只 |  | 50 | 110.31 |
| 31 |  | S65-40 | 只 |  | 50 | 110.31 |
| 32 |  | S65-50 | 只 |  | 50 | 124.41 |
| 33 |  | S80-50 | 只 |  | 50 | 154.44 |
| 34 |  | S80-65 | 只 |  | 50 | 157.30 |
| 35 |  | S100沟槽-40卡压 | 只 |  | 50 | 132.34 |
| 36 |  | S100沟槽-50卡压 | 只 | CJ/T152-2016 | 50 | 137.83 |
| 37 |  | S100沟槽-65沟槽 | 只 |  | 50 | 110.25 |
| 38 |  | S100沟槽-80沟槽 | 只 |  | 50 | 110.25 |
| 39 |  | S200-100(沟槽） | 只 |  | 50 | 536.99 |
| 40 |  | S200-125(沟槽） | 只 |  | 50 | 478.82 |
| 41 |  | S200-150(沟槽） | 只 |  | 50 | 478.82 |
| 42 |  | S150-125（沟槽） | 只 |  | 50 | 331.06 |
| 43 |  | S150-100(沟槽） | 只 |  | 50 | 333.37 |
| 44 |  | S150（沟槽）-80卡 | 只 |  | 50 | 431.51 |
| 45 |  | S125-100（沟槽） | 只 |  | 50 | 219.29 |
| 46 |  | S100沟槽-80卡压 | 只 |  | 50 | 224.65 |
| 47 |  | S100沟槽-65卡压 | 只 |  | 50 | 206.06 |
| 48 |  | S200沟槽-80卡压 | 只 |  | 50 | 651.39 |
| 49 |  | S125沟槽-80卡压 | 只 |  | 50 | 318.24 |
| 50 | 90度弯头 | L15 | 只 | GB/T19228.1-2011 | 50 | 5.02 |
| 51 |  | L20 | 只 |  | 50 | 8.65 |
| 52 |  | L25 | 只 |  | 50 | 11.68 |
| 53 |  | L32 | 只 |  | 50 | 25.20 |
| 54 |  | L40 | 只 |  | 50 | 37.36 |
| 55 |  | L50 | 只 |  | 50 | 48.53 |
| 56 |  | L65 | 只 |  | 50 | 178.04 |
| 57 |  | L80 | 只 |  | 50 | 229.52 |
| 58 |  | L100（108沟槽） | 只 | CJ/T152-2016 | 50 | 144.35 |
| 59 |  | L125（沟槽） | 只 |  | 50 | 363.74 |
| 60 |  | L150(沟槽式） | 只 |  | 50 | 494.08 |
| 61 |  | L200（沟槽式） | 只 |  | 50 | 863.75 |
| 62 | 45度弯头 | L20*45 | 只 | GB/T19228.1-2011 | 50 | 7.54 |
| 63 |  | L25*45 | 只 |  | 50 | 10.47 |
| 64 |  | L32*45 | 只 |  | 50 | 20.74 |
| 65 |  | L40*45 | 只 |  | 50 | 29.96 |
| 66 |  | L50*45 | 只 |  | 50 | 38.30 |
| 67 |  | L65*45 | 只 |  | 50 | 171.60 |
| 68 |  | L80*45 | 只 |  | 50 | 218.08 |
| 69 |  | L150（沟槽式）*45 | 只 | CJ/T152-2016 | 50 | 396.21 |
| 70 |  | L125（沟槽式）*45 | 只 |  | 50 | 272.80 |
| 71 |  | L100（沟槽）*45 | 只 |  | 50 | 121.63 |
| 72 |  | L200（沟槽）*45 | 只 |  | 50 | 688.49 |
| 73 | 异径弯头 | L25-20 | 只 | GB/T19228.1-2011 | 50 | 12.11 |
| 74 |  | L32-25 | 只 |  | 50 | 19.05 |
| 75 |  | L40-32 | 只 |  | 50 | 50.00 |
| 76 |  | L50-40 | 只 |  | 50 | 70.06 |
| 77 |  | L65-50 | 只 |  | 50 | 172.94 |
| 78 |  | L80-65 | 只 |  | 50 | 335.34 |
| 79 | 等径三通接头 | T15 | 只 |  | 50 | 10.43 |
| 80 |  | T20 | 只 |  | 50 | 14.93 |
| 81 |  | T25 | 只 |  | 50 | 18.87 |
| 82 |  | T32 | 只 |  | 50 | 41.58 |
| 83 |  | T40 | 只 |  | 50 | 56.73 |
| 84 |  | T50 | 只 |  | 50 | 67.79 |
| 85 |  | T65 | 只 |  | 50 | 171.60 |
| 86 |  | T80 | 只 |  | 50 | 228.80 |
| 87 |  | T150（沟槽式） | 只 | CJ/T152-2016 | 50 | 680.37 |
| 88 |  | T125（沟槽式） | 只 |  | 50 | 433.55 |
| 89 |  | T200（沟槽式） | 只 |  | 50 | 1019.76 |
| 90 |  | T100（沟槽） | 只 |  | 50 | 167.09 |
| 91 | 异径三通接头 | T20-15-20 | 只 | GB/T19228.1-2011 | 50 | 14.18 |
| 92 |  | T25-15-25 | 只 |  | 50 | 17.25 |
| 93 |  | T25-20-25 | 只 |  | 50 | 18.06 |
| 94 |  | T32-15-32 | 只 |  | 50 | 34.80 |
| 95 |  | T32-20-32 | 只 |  | 50 | 35.83 |
| 96 |  | T32-25-32 | 只 |  | 50 | 36.80 |
| 97 |  | T40-15-40 | 只 |  | 50 | 46.98 |
| 98 |  | T40-20-40 | 只 |  | 50 | 46.98 |
| 99 |  | T40-25-40 | 只 |  | 50 | 48.03 |
| 100 |  | T40-32-40 | 只 |  | 50 | 54.25 |
| 101 |  | T50-15-50 | 只 |  | 50 | 52.54 |
| 102 |  | T50-20-50 | 只 |  | 50 | 52.54 |
| 103 |  | T50-25-50 | 只 |  | 50 | 53.59 |
| 104 |  | T50-32-50 | 只 |  | 50 | 59.97 |
| 105 |  | T50-40-50 | 只 |  | 50 | 64.28 |
| 106 |  | T65-25-65 | 只 |  | 50 | 161.59 |
| 107 |  | T65-32-65 | 只 |  | 50 | 161.59 |
| 108 |  | T65-40-65 | 只 |  | 50 | 161.59 |
| 109 |  | T65-50-65 | 只 |  | 50 | 171.60 |
| 110 |  | T80-40-80 | 只 |  | 50 | 214.50 |
| 111 |  | T80-50-80 | 只 |  | 50 | 214.50 |
| 112 |  | T80-65-80 | 只 |  | 50 | 228.80 |
| 113 |  | T100-65卡压-100沟槽 | 只 |  | 50 | 262.90 |
| 114 |  | T100-80卡压-100沟槽 | 只 |  | 50 | 281.49 |
| 115 |  | T125-80卡压-125沟槽 | 只 |  | 50 | 637.10 |
| 116 |  | T200-100-200（沟槽） | 只 |  | 50 | 1223.51 |
| 117 |  | T200-150-200（沟槽） | 只 |  | 50 | 1019.76 |
| 118 |  | T150-100-150（沟槽） | 只 |  | 50 | 763.07 |
| 119 |  | T150-125-150（沟槽） | 只 |  | 50 | 680.37 |
| 120 |  | T150-80卡压-150（沟槽） | 只 |  | 50 | 861.21 |
| 121 |  | T150-65卡压-150（沟槽） | 只 |  | 50 | 754.79 |
| 122 | B型45度弯头 | L20*45 | 只 |  | 50 | 7.54 |
| 123 |  | L25*45 | 只 |  | 50 | 10.47 |
| 124 |  | L32*45 | 只 |  | 50 | 20.74 |
| 125 |  | L40*45 | 只 | GB/T19228.1-2011 | 50 | 29.96 |
| 126 |  | L50*45 | 只 |  | 50 | 38.30 |
| 127 |  | L65*45 | 只 |  | 50 | 171.60 |
| 128 |  | L80*45 | 只 |  | 50 | 218.08 |
| 129 | B型90度弯头 | L20 | 只 |  | 50 | 8.65 |
| 130 |  | L25 | 只 |  | 50 | 11.68 |
| 131 |  | L32 | 只 |  | 50 | 25.20 |
| 132 |  | L40 | 只 |  | 50 | 37.36 |
| 133 |  | L50 | 只 |  | 50 | 48.53 |
| 134 |  | L65 | 只 |  | 50 | 178.04 |
| 135 |  | L80 | 只 |  | 50 | 229.52 |
| 136 | 承口式法兰转换接头 | DN40 | 只 |  | 50 | 156.21 |
| 137 |  | DN50 | 只 |  | 50 | 199.95 |
| 138 |  | DN65 | 只 |  | 50 | 319.52 |
| 139 |  | DN80 | 只 |  | 50 | 399.63 |
| 140 |  | DN125（沟槽式） | 只 | CJ/T152-2016 | 50 | 462.78 |
| 141 |  | DN150（沟槽式） | 只 |  | 50 | 537.48 |
| 142 |  | DN200（沟槽式） | 只 |  | 50 | 764.82 |
| 143 |  | DN100（108沟槽式） | 只 |  | 50 | 337.59 |
| 144 | 卡箍 | DN125（沟槽） | 只 | CJ/T152-2016 | 50 | 272.80 |
| 145 |  | DN200（沟槽） | 只 |  | 50 | 688.49 |
| 146 |  | DN150（沟槽） | 只 |  | 50 | 396.21 |
| 147 |  | DN100（108沟槽） | 只 |  | 50 | 121.63 |
| 148 | 螺母移动转换接头 | DN15 | 只 |  | 50 | 14.37 |
| 149 |  | DN20 | 只 |  | 50 | 18.29 |
| 150 |  | DN25 | 只 |  | 50 | 26.31 |
| 151 |  | DN32 | 只 |  | 50 | 39.48 |
| 152 |  | DN40 | 只 |  | 50 | 52.64 |
| 153 |  | DN50 | 只 |  | 50 | 75.88 |
| 154 | 内螺纹转换接头 | S15-15G | 只 |  | 50 | 11.74 |
| 155 |  | S20-20G | 只 |  | 50 | 14.15 |
| 156 |  | S25-25G | 只 |  | 50 | 25.48 |
| 157 |  | S32-32G | 只 |  | 50 | 38.36 |
| 158 |  | S40-40G | 只 |  | 50 | 51.02 |
| 159 |  | S50-50G | 只 |  | 50 | 66.06 |
| 160 | 内螺纹三通转换接头 | T20-15G-20 | 只 |  | 50 | 21.41 |
| 161 |  | T25-15G-25 | 只 |  | 50 | 25.41 |
| 162 |  | T25-20G-25 | 只 |  | 50 | 26.76 |
| 163 |  | T32-20G-32 | 只 |  | 50 | 37.94 |
| 164 |  | T32-25G-32 | 只 |  | 50 | 37.94 |
| 165 |  | T40-20G-40 | 只 |  | 50 | 49.86 |
| 166 |  | T40-25G-40 | 只 |  | 50 | 49.86 |
| 167 |  | T40-32G-40 | 只 |  | 50 | 49.86 |
| 168 |  | T50-20G-50 | 只 |  | 50 | 79.22 |
| 169 |  | T50-25G-50 | 只 |  | 50 | 79.22 |
| 170 |  | T50-32G-50 | 只 |  | 50 | 79.22 |
| 171 |  | T50-40G-50 | 只 |  | 50 | 79.22 |
| 172 |  | T65-20G-65 | 只 |  | 50 | 175.74 |
| 173 |  | T65-25G-65 | 只 |  | 50 | 187.07 |
| 174 |  | T100-50G-100（沟槽） | 只 | CJ/T152-2016 | 50 | 233.15 |
| 175 |  | T100-65G-100（沟槽） | 只 |  | 50 | 400.18 |
| 176 | 卡压U型管卡 | DN20 | 只 |  | 50 | 6.28 |
| 177 |  | DN25 | 只 |  | 50 | 7.18 |
| 178 |  | DN32 | 只 |  | 50 | 8.07 |
| 179 |  | DN40 | 只 |  | 50 | 8.98 |
| 180 |  | DN50 | 只 |  | 50 | 9.88 |
| 181 |  | DN65 | 只 |  | 50 | 16.46 |
| 182 |  | DN80 | 只 |  | 50 | 17.44 |
| 183 | 沟槽U型管卡 | DN100 | 只 | CJ/T152-2016 | 50 | 18.60 |
| 184 |  | DN150 | 只 |  | 50 | 23.00 |
| 185 |  | DN200 | 只 |  | 50 | 25.20 |
| 186 | 外螺纹转换接头 | DN15-15F | 只 | GB/T19228.1-2011 | 50 | 11.53 |
| 187 |  | DN20-20F | 只 |  | 50 | 14.19 |
| 188 |  | DN25-25F | 只 |  | 50 | 18.62 |
| 189 |  | DN32-32F | 只 |  | 50 | 36.23 |
| 190 |  | DN40-40F | 只 |  | 50 | 47.48 |
| 191 |  | DN50-50F | 只 |  | 50 | 68.63 |
| 192 |  | DN65-65F | 只 |  | 50 | 233.09 |
| 193 |  | DN80-80F | 只 |  | 50 | 260.98 |
| 194 |  | DN100-100F | 只 |  | 50 | 308.02 |
| 195 | 外螺纹90°转换弯头 | L20-20F | 只 |  | 50 | 17.64 |
| 196 |  | L25-25F | 只 |  | 50 | 22.85 |
| 197 |  | L32-32F | 只 |  | 50 | 46.39 |
| 198 |  | L40-40F | 只 |  | 50 | 68.72 |
| 199 | 外螺纹三通转换接头 | T20-20F-20 | 只 |  | 50 | 22.41 |
| 200 |  | T20-15F-20 | 只 |  | 50 | 21.03 |
| 201 |  | T25-20F-25 | 只 |  | 50 | 28.46 |
| 202 |  | T25-25F-25 | 只 |  | 50 | 28.46 |
| 203 |  | T32-25F-32 | 只 |  | 50 | 57.73 |
| 204 |  | T32-32F-32 | 只 |  | 50 | 57.73 |
| 205 |  | T40-20F-40 | 只 |  | 50 | 74.25 |
| 206 |  | T40-25F-40 | 只 |  | 50 | 74.25 |
| 207 |  | T40-32F-32 | 只 |  | 50 | 74.25 |
| 208 |  | T40-40F-40 | 只 |  | 50 | 74.25 |
| 209 |  | T50-20F-50 | 只 |  | 50 | 98.73 |
| 210 |  | T65-20F-65 | 只 |  | 50 | 175.78 |

备注：1、本单价包含材料价款（含管材及配件）、运输、装车费、税费等一切相关的费用。

2、以上货物数量仅供参考，结算以实际供应数量为准，单价参照中标价。

## 二、技术规范

1  总则

本技术要求规定了二次供水系统中输送生活饮用水用的不锈钢卡压式管件、沟槽式管件（以下简称“管件”）及连接用报备不锈钢管的规格、尺寸、技术要求、验收规则等。

本技术要求规定的不锈钢管适用二次供水系统的泵房、地下室水平管、立管，如需埋地安装时，需做防腐措施

2  引用标准及规范

下列标准所包含的条文，通过在本技术要求中引用而构成本技术要求的条文。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 19228.1-2011  不锈钢卡压式管件组件第1部分  卡压式管件

GB/T19228.2 -2011  不锈钢卡压式管件组件 第2部分 连接用薄壁不锈钢管

GB/T19228.3-2012   不锈钢卡压式管件组件 第3部分 O形橡胶密封圈

GB/T 12771-2008    流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T 29038-2012    薄壁不锈钢管道技术规范

CJ/T152-2010       薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件

DVGW W534          饮水装置的管接头

10S407-2           建筑给水薄壁不锈钢管道安装

GB/T20878-2007     不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

GB/T 17219       生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

3 材料

★3.1材料牌号及化学成分

3.1.1不锈钢管及管件采用S30408（06Cr19Ni10）以上牌号， 其材料应符合GB/T 20878-2007的规定。转换接头采用不锈钢铸造时，应符合GB/T 21的规定。

3.1.2原料采用浦项、宝钢、太钢品牌的原料。须提供不锈钢原材料生产厂家的材质证明文件。

3.2钢管的力学性能

不锈钢钢管的力学性能应符合GB/T19228.2-2011条款7的规定。

4. 尺寸及外观颜色要求

4.1不锈钢钢管

★4.1.1不锈钢钢管的尺寸与公差,DN15-DN100应符合本表1的规定，大于DN100的应符合本表2的规定。本规定尺寸与公差为最低标准，低于此标准的产品将被拒绝。

表1：不锈钢钢管的尺寸与公差

| 公称通径DN | 钢管外径D (mm) | 钢管壁厚S(mm) |
| --- | --- | --- |
|  | 钢管外径D | 外径允许偏差 | 钢管壁厚 | 壁厚允许偏差 |
| 15 | 15.9 | ±0.10 | 0.8 | ±8%S |
| 20 | 22.2 | ±0.11 | 1.0 |  |
| 25 | 28.6 | ±0.14 | 1.0 |  |
| 32 | 34 | ±0.17 | 1.2 |  |
| 40 | 42.7 | ±0.21 | 1.2 |  |
| 50 | 48.6 | ±0.26 | 1.2 |  |
| 65 | 76.1 | ±0.38 | 2.0 |  |
| 80 | 88.9 | ±0.44 | 2.0 |  |
| 100 | 108 | ±0.54 | 2.0 |  |
| 注：表中不锈钢管的规格适用双卡压式管件连接,依据GB/T19228.2--2011选用Ⅱ系列及S2壁厚。 |

表2 ：不锈钢钢管的尺寸与公差

| 公称通径DN | 不锈钢钢管外径D (mm) | 不锈钢钢管壁厚S(mm) |
| --- | --- | --- |
|  | 不锈钢钢管外径D | 外径允许偏差 | 不锈钢钢管壁厚 | 壁厚允许偏差 |
| 125 | 133 | ±0.75%D | 2.5 | ±8%S |
| 150 | 159 |  | 2.5 |  |
| 200 | 219 |  | 3.0 |  |
| 250 | 273 |  | 4.0 |  |
| 300 | 325 |  | 4.0 |  |
| 注：表中不锈钢管规格，适用沟槽式管件连接，尺寸依据GB/T12771-2008 CJ/T151、152-2016 |

4.1.2不锈钢钢管的长度与偏差

不锈钢钢管长度为定尺长度，为3000mm-6000mm, 一般规定为6000mm。其允许偏差为：0～+20mm。

4.1.3不锈钢钢管表面颜色

不锈钢钢管为经过外抛光处理后的亮光色。

4.2不锈钢管件

★4.2.1连接方式

不锈钢管件DN80以下（含）采用双卡压式连接，DN100以上（含）采用沟槽式连接，埋地管DN80~DN200采用承插焊接,DN250及以上采用对接焊。

★4.2.3卡压管件承口壁厚及尺寸公差详见下本表3：

表3：双卡压及沟槽承口壁厚及尺寸公差

| 公称尺寸 DN | 管子外径 D | 管件壁厚T(mm) | 承口内径 d1 | 承口端外径 D2 | 承口长度 L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15.9 | 0.8 | 16.1+0.3 | 22.2±0.3 | 23±3 |
| 20 | 22.2 | 1.0 | 22.3+0.3 | 30.1±0.3 | 26±3 |
| 25 | 28.6 | 1.0 | 28.7+0.3 | 36.4±0.3 | 32±3 |
| 32 | 34 | 1.2 | 34.3+0.4 | 45.4±0.4 | 38±3 |
| 40 | 42.7 | 1.2 | 43.1+0.4 | 56.2±0.4 | 46±3 |
| 50 | 48.6 | 1.2 | 49.0+0.6 | 63.2±0.4 | 56±3 |
| 65 | 76.1 | 2.0 | 76.7+1.5 | 94.7±0.8 | 60±3 |
| 80 | 88.9 | 2.0 | 89.50+1.5 | 109.5±0.8 | 70±3 |
| 公称尺寸 DN | 管子外径 D | 管件壁厚T(mm) | 沟槽深度G+0.5（mm） | 承口端尺寸 A±0.5（mm） | 槽宽度 B-0.5（mm） |
| 100 | 108.0 | 2.0 | 3.0 | 16 | 9 |
| 125 | 133 | 2.5 | 3.0 | 16 | 9 |
| 150 | 159 | 2.5 | 3.0 | 16 | 9 |
| 200 | 219 | 3.0 | 3.0 | 19 | 12.5 |
| 250 | 273 | 4.0 | 3.0 | 19 | 12.5 |
| 300 | 325 | 4.0 | 3.5 | 19 | 12.5 |

本表3中管件壁厚T(min)要求为对接、弯头、三通减薄处的最低壁厚，管件生产须选用管件壁厚T(mm)相应尺寸高一个等级壁厚的管材制造，管件生产用管材壁厚详见本表1。焊接管件厚度执行沟槽管件厚度。供方提供的管件壁厚不得低于此标准要求，管件最小壁厚低于此标准将视为不合格品做退货处理。

★4.2.4密封圈材料

4.2.4.1密封圈材料选用三元乙丙橡胶，密封圈原材料优先采用进口原料并提供进口证明单。

4.2.4.2密封圈的技术要求及结构、尺寸须符合GB/T19228.3的规定，绍尔硬度≥70级。提供检测报告。

4.2.4.3卡压式管件密封圈优先选用带有检漏功能密封圈。

4.2.4.4所用的原材料中应不含对输送介质、密封圈的使用寿命及钢管材和钢管件有危害作用的物质，卫生性能应符合GB/T 17219标准的要求，提供涉水产品卫生许可批件，并在有效期内。

5 技术要求

★5.1制造方法

本条以下要求具备不锈钢管材管件成型、固溶处理、气密检测、水压检测、振动抛光机、自动氩弧焊接、超声波清洗等生产设备，应通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健康管理体系、TS压力管道元件制造许可证、生产设备运行记录完整，检验记录详细，并具备产品质量可追溯性。

5.1.1不锈钢管材须采用内外氩气保护、在线涡流探伤。

5.1.2管件加工成型后减薄处壁厚不得低于本表3的要求。

5.1.3凡属涉及到焊接管件（如三通、异径接头、螺纹转换件），焊接部位在焊接时必须采用内外氩气保护。

5.2外观质量

★5.2.1不锈钢钢管

不锈钢管道长度规格：每根6米长

不锈钢钢管的内外表面应光滑，不得有折叠，分层、毛刺、过酸及氧化铁皮和其他妨碍使用的缺陷，轻微划伤、压坑、麻点等深度应不超过壁厚负公差值，切口应无毛刺。

外焊缝应与母材平齐并圆滑过渡，内焊缝的最小高度应大于0.05mm。

5.2.2不锈钢管件

不锈钢管件外观应清洁光滑，焊缝表面应无裂纹、气孔、咬边等缺陷，其外表面允许有轻微的模痕，但不应有明显的凹凸不平和超过壁厚负偏差的划痕，纵向划痕深度不应大于名义壁厚的10%。

★5.3性能要求

5.3.1水压性能

不锈钢钢管及管件须进行水压性能试验，试验压力不低于2.5MPa，不锈钢钢管件应无渗透和永久变形。

5.3.2 气密性能

不锈钢钢管及管件的气密试验压力为0.6MPa。不锈钢钢管件应无泄露现象。

5.3.3 连接性能

不锈钢管件应进行连接性能试验。连接性能试验应包括耐压试验、负压实验、拉拔实验、交弯变曲、振动实验和压力波动实验。上述实验过程中不锈钢钢管件应无渗漏、脱落或塑性变形。

5.3.4压扁试验

不锈钢钢管的压扁试验须按GB/T 246的规定进行，将试管压至板间的距离为不锈钢钢管壁厚度的4倍。不出现裂纹和破坏为合格。

5.3.5扩口试验

不锈钢钢管扩口实验须按GB/T242的规定进行，将试件外径小于60.3的不锈钢钢管进行扩口实验时，采用60度的圆锥，扩口率为30%以上，外径等于或大于60.3mm的不锈钢钢管扩口率为25%以上，管壁无裂纹或破损为合格。

5.3.6涡流探伤

不锈钢钢管的涡流探伤试验须按照GB/T7735的规定进行，其对比试样人工缺陷应符合GB/T7735中验收等级A的规定。

5.3.7晶间腐蚀试验

不锈钢钢管须按GB/T4334中的E方法进行晶间腐蚀实验。

5.3.8盐雾试验

不锈钢钢管须按GB/T10125的规定进行240h的盐雾腐蚀试验。

5.3.9 卫生要求

不锈钢管件卫生性能应符合GB/T17219 《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的规定。须提供省级(含直辖市)政府颁发的卫生批件，且在有效期内。

5.4连接与安装

不锈钢管材与钢管件的连接与安装应符合10S407-2《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》等相关标准或规范的规定。

★6 产品检验

本规范所涉及的技术要求、尺寸、参数等，均须提供资质认定的质检机构出具的产品相关质量检测的第三方型式检测报告。应对产品进行抽检，须符合本规范要求，并对抽检的余下样品进行封存。

6.1不锈钢钢管的检验

不锈钢钢管的检验方法依据GB/T19228.2-2001条款7执行，不锈钢钢管的型式试验应符合本表5的规定。

表5：不锈钢钢管的型式试验

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 每炉取1个试样 | GB/T20066 | GB/T223、GB/T11170、GB/T20123、GB/T20124 |
| 2 | 拉伸试验 | 每批在2根钢钢管上各取1个试样 | GB/T2975 | GB/T 228 |
| 3 | 外观检验 | 逐根 | - | 目测 |
| 4 | 尺寸检验 | 逐根 | - | 相应精度测量工具 |
| 5 | 压扁性能 | 每批在一根钢钢管上取1个样 | GB/T246 | GB/T 246 |
| 6 | 扩口性能 | 每批在一根钢钢管上取1个样 | GB/T 242 | GB/T 242 |
| 7 | 水压试验 | 逐根 | - | GB/T 241 |
| 8 | 气密试验 | 逐根 | - | GB/T19228.2条款6.5.4 |
| 9 | 涡流探伤 | 逐根 | - | GB/T 7735 |
| 10 | 晶间腐蚀试验 | 每批在一根钢钢管上取1组试验 | GB/T4334 | GB/T4334 |
| 11 | 盐雾腐蚀试验 | 每批在一根钢钢管上取1组试验 | GB/T10125 | GB/T10125 |

6.2不锈钢管件检验

检验方法及规则依据GB/T19228.1-2011条款7执行。型式检验的检验项目及顺序见本表6。

表6  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 型式检验 | 出厂检验 | 试验章条号 | 检验章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | ● | ● |  | 6.1 |
| 2 | 外观 | ● | ● |  | 6.2 |
| 3 | 尺寸 | ● | ● |  | 6.3 |
| 4 | 晶间腐蚀试验 | ● | ― |  | 6.5.4 |
| 5 | 盐雾试验 | ● | ― |  | 6.5.4 |
| 6 | 水压性能 | ● | ● | 7.1 | 7.1 |
| 7 | 气密性能 | ● | ● | 7.2 | 7.2 |
| 8 | 耐压试验 | ● | ― | 6.5.1 6.5.2 | 7.3 |
| 9 | 负压试验 | ● | ― |  | 7.4 |
| 10 | 拉拔试验 | ● | ― |  | 7.5 |
| 11 | 水压弯曲挠角试验 | ● | ― |  | 7.7 |
| 12 | 水压振动试验 | ● | ― |  | 7.8 |
| 13 | 压力冲击试验 | ● | ― |  | 7.9 |
| 注：● 必检项目；― 不检项目。 |

6.3质量检验控制要求

6.3.1生产企业应有专职的质量管理工作的人员，并具备相应上岗资格。

6.3.2生产企业应具备完整的实验室，具有并不限于以下检测设备：碳硫高速分析仪、多元素分析仪、微机屏显液压万能力学试验机、涡流探伤设备、晶间腐蚀实验设备、盐雾试验、水压检测设备、气密性能检测设备、负压试验设备、拉拔试验设备、水压弯曲挠角试验设备、水压振动试验、压力冲击试验设备等，且所有设备在校准期内，能全部自行检验型式检验表5中的全部11个项目及表6中13个项目。

6.3.3应具有完整的质量体系文件、作业工艺指导等质量控制文件。

6.3.4招标人将到生产企业现场实地复核，检查工艺装备及制造水平，并进行抽样检测分析，检查质量控制过程及记录。

7 其他要求

7.1交货时提供供货产品的出厂检验报告，产品合格证，涉水产品卫生许可证，配件、备品备件清单，以及相关技术资料，并现场指导安装。

三、其他要求及说明

1、数量由招标方根据现场实际需求确定，投标人应详细报出包含运输、保险费、装卸费等一切费用后的单价。(★)

2、供货期内，招标人根据现场实际需求与中标供应商分批次签订供货合同，按实结算。(★)

3、投标要求

3.1投标时，提供投标货物规格中权重最高的产品样本（产品彩页）一套，包括材质报告。

3.2交货时投标方提供供货产品的出厂检验报告，产品合格证，配件、备品备件清单，以及相关技术资料，并现场指导安装。

4、售后服务的要求

4.1、货物的质量保证期为货物通过最终验收后的12个月（含12个月）以上（以投标承诺年限为准）。在质量保证期内，投标方应定期上门进行例行检查，并作好记录，以保证货物正常运行。在此期间由投标方无偿提供货物运行所需备品备件，负责所有故障的排除及货物的更换和修理，均不另收取费用。如属重大质量问题且与投标文件承诺的指标不符，用户有权提出索赔。

4.2、投标方所提供的货物生产厂家必须在招标人所在地设有售后服务点，并能确保在发生故障时4小时内赶赴现场维护。一般问题应在2小时内解决，任何故障都应在24小时内解决。(★)

4.3、投标人需对每个工程提供（借用）1-2套施工工具，具体按照现场施工要求，并现场指导安装。(★)

4.3、质保期内招标方发现货物缺陷并通知投标方，投标方应在24小时内抵达货物安装地点修复缺陷并承担所有费用，包括缺陷诊断、拆卸、修理或更换、再装配、安装、调试等。若投标方因自身技术及能力有限，不能在规定期限内修复的。招标方有权以投标方名义修复缺陷，所有费用由投标方按实际发生来支付。修理或更换的部件质保期重新计算。

4.4、投标方应提供货物的详细维修保养服务内容，包括：售后服务体系、维修保养方式、维修保养协议范本、维修保养及零配件报价，对招标方采取何种优惠等内容，以保障质保期满后货物的正常运行。

4.5、合同生效后7日内，投标方应将与所供货物相符的中文技术资料提供给招标方，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等。

5、其他要求及说明

5.1实施时间及地点

a) 实施时间：2020年1月1日至2020年12月31 日（按招标人计划分批次送货）。

b)送货地点：指定施工地点、仓库或防腐厂。

注：本招标文件中带“★”的技术条款及要求为符合性审查内容。投标响应达不到带“★”技术条款及要求或投标响应文件对带“★”技术条款及要求无书面响应的，视为非实质性响应，不能进入下轮.

第五部分　采购合同主要条款

## （一）一般条款

1  定义

本合同的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完成履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与货物有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其它类似的义务。

（5）“买方”系指购买货物的单位。

（6）“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

（7）“现场”系指合同项下货物将要进行安装的地点。

（8）“验收”系指合同双方根据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2  技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3  专利权

卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。

4  包装要求

4.1  除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用标准保护措施进行包装，使用的包装应适应于远距离运输，确保安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由卖方承担。

5  交货方式

5.1  交货方式一般为现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场根据工程实际使用情况管道（一根起送）,配件（一个起送）。有关运输和保险的一切费用有卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

5.2  卖方应在合同规定的交货期前5天以电报或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格名称、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱尺寸（长*宽*高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

5.3  在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

6  装运通知

6.1  在现场交货和工厂交货的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时内，卖方应将合同号、货号、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

7  保险

7.1  如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，保险范围包括卖方承担装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

8  付款条件

付款条件见合同特殊条款。

9  质量保证

9.1  卖方应保证货物使全新、未使用过的，是一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9.2  根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

9.3  卖方在收到通知后10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

9.4  如果卖方在收到通知后28天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.5除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

10  检验

10.1  在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

10.2  货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门出具的检验证书向卖方提供索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

10.3  如果货物的质量和规格与合同不符，或在第9条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

10.4  买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。

10.5  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

11  索赔

11.1  除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买方有权根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门出具的商检证书向卖方提出索赔。

11.2  在根据合同第9条和第10条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照卖方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费，检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.3  如果在买方发出索赔通知后28天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方提出索赔通知后28天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第11.2条规定的任何一种方式解决索赔事宜，买方将从预付款或从卖方开具有履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

12  拖延交货

12.1  卖方应按照买方规定的时间交货和提供服务。

12.2  如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

12.3  在履约合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间

13  违约赔偿

13.1  除合同第14条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。

14  不可抗力

14.1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履约受阻时，履约合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续126天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履约合同的协议。

15  税费

15.1  中国政府根据现行税法对买方征收的于本合同有关的一切税费均由买方负担。

15.2  中国政府根据现行税法对卖方征收的于本合同有关的一切税费均由卖方负担。

15.3  在中国境内发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

16  履约保证金

16.1  合同签订前，卖方须交纳合同总价5%的履约保证金，年度供货完成后无息退还。

16.2  卖方提供的履约保证金保函应按招标文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

16.3  如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金保函中得到补偿。

17  仲裁

17.1  买卖双方应通过协商或通知第三方调解，解决在执行在本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果当事人不愿协商、调解的，或者协商、调解不成的，可以依据合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构仲裁。

17.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决，另一方可以申请人民法院强制执行

17.3  仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

17.4  在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

17.5  当事人没有在合同中订立仲裁条款，事后又没有达成书面仲裁协议的可以向人民法院起诉。

17.6  经济合同争议申请仲裁的期限为两年，自当事人知道或者当知道其权利被侵害之日起计算。

18  违约终止合同

18.1  买方在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

（A）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意限期内提供全部或部分货物

（B）如果卖方未能履行合同规定的其它义务。

在发生（A）或（B）情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后28天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

（C）如果买方认为卖方在本合同实施过程中有腐败和欺诈行为。

“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

（1）“腐败行为”指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同实施过程中的行为。

（2）“欺诈行为”指为了影响合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。

18.2  在买方根据上述第16.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

19  破产终止合同

19.1  如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。

19.2  该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20  转让的分包

20.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.2  对投标中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

21  合同修改

21.1  欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

22  通知

22.1  本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传、传真、电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23  计量单位

23.1  除技术规范中另有规范外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24  适用法律

24.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25  合同生效和终止

25.1 除合同另有规定外，买卖双方的法定代表人或他们的授权代表在合同协议上签字并盖章，在买方收到卖方提供的履约保证金保函后开始生效。

25.2卖方已将合同全部货物移交买方，且质量保证期已满，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然中止。

## （二）  合同特殊条款

卖方：

买方：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，买卖双方在平等自愿的基础上，就绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司不锈钢管年度招标（除高层二次供水外）的物资采购相关事宜达成如下协议：

- 产品名称、型号、数量、金额、总价

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |
| 大写 |  |

注：本合同价格以中标报价为准，固定单价，不作调整。

- 本单价包含材料价款（含管材及配件）、运输、装卸、税费等一切相关的费用。

- 以上货物数量仅供参考，结算以实际供应数量为准，单价参照中标价。

二、产品的质量标准

卖方向买方供应的商品的质量应符合有关GB、CJ、ISO等最新版本的标准和本招标文件技术要求的优质产品。卖方在向买方供应商品的同时应当提交所供应商品合格证或质量保证书。

三、产品包装、运输、装卸和保险

1、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，设备包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

2、货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

3、卖方保证在确认货物因装车、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

4、卖方在货物发运前5天将准备发运的货物名称、规格、数量、对货物贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

5、货物卸车由     方负责。

四、合同交货期、交货方式、地点

1、供货时间：供货时间为合同签订之日起   天，在接到供货通知单后5天内由卖方负责送到买方指定地点，根据工程实际使用情况管道（一根起送）,配件（一个起送），具体供货数量按各标段工程实际使用量为准（具体以买方书面通知为准）。

2、供货地点：买方指定地点

五、质量保证和质量保证期

1、卖方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

2、卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3、卖方应对外购或外协的零部件的质量和技术性能负全部责任。

4、卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

5、产品的质量保证期为安装调试合格后1年。质保期内因产品自身质量问题发生故障，卖方应负责及时修复、妥善处理或更换，发生的费用由卖方负责。无论在质保期内还是质保期满后，卖方负责对其实施的项目提供现场服务。要求卖方人在接到采购人的电话后2个小时内响应，并最迟在48小时内到达现场，并最迟在第二个工作日内排除故障，二个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证采购人的正常使用。

六、付款方式

1、合同签订前，卖方须交纳合同总价5%的履约保证金，供货完成后无息退还。

2、货物运至采购人指定仓库或者施工现场，货物到场检验合格后，卖方开具13%的增值税专用发票，支付到货款的90%，剩余10%作为质量保证金，到货后1年质保期满后支付（不计息）。

本合同除发生下列情况可按投标报价书中的数量进行价格调整合同以外，其它一律不得调整：

1、工程建筑设计作较大的修改；

2、因业主实际需要调整原设计方案。

七、产品检验和技术服务

1、对于卖方供应的产品，买方在验收时采用本协议第二条之标准作为质量检验标准，在合同期内买方可委托专业质量检测机构对卖方供应的常用三种规格管材随机进行一次检测，所产生的检测费用有卖方负担。买方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

2、货物到达现场后，卖方派人到现场检验，按供货范围清单验收，若有短少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。并由卖方人员将货物合格证、说明书等所有资料交至买方指定人员。

3、货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方产品质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。

4、卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责指导安装调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方应立即派人前往买方工地处理并及时提供备品、备件。卖方保证具备安装、调试相关资质。

八、合同修改

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非买方对产品的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

3、业主因设计施工变更产品的型号、规格和数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

九、违约责任

1、质量责任

1）在产品质量保证期内，凡货物在检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至货物符合质量要求，卖方同时承担修理、调换、退货发生的一切费用及其他由其引起的经济损失。

2)由于买方保管不善或使用不当造成产品短缺、故障或损坏，由买方负责，但卖方保证及时给予补齐或修复。

2、违约赔偿

1）除不可抗力或卖方自身原因, 逾期交货，需支付给买方按逾期交货部分总价每天1%的违约金。

2）因卖方违约造成终止合同，则卖方按合同价20%支付违约金给买方，并赔偿买方由此造成超过违约金的经济损失。

3)经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

十、违约终止合同

1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2)卖方未能履行合同规定的其他义务。

3)在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、卖方应继续执行合同中未中止部分。

3、在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按对已交货部分货物应负的设备质量责任。

十一、安全责任

卖方承担货物到货过程中、调试及质保期内维修服务的所有安全责任：包含产品供货、运输、装卸、调试过程中的所有安全事项，如果在此过程中发生因卖方原因（包含施工规范操作，材料安全系数等）造成的生产安全事故，由卖方承担全部的事故责任和经济责任。

十二、合同纠纷解决方式

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。

如协商不成的，则由买方住所地法院处理。

十三、适用法律

按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省政府所规定的条例进行解释。

十四、合同有效期及其他

1、合同应在双方法人代表或经办人签字并加盖单位公章或合同章后生效至质保期满之日起终止。招标文件、投标文件、补充文件、招标答疑纪要及设计联络会会议纪要等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；解释顺序为合同特殊条款（补充合同）、合同一般条款、设计联络会会议纪要、询标承诺、招标文件（招标答疑纪要）、投标文件等。

2、本合同一式陆份，买方执肆份，卖方执贰份。

3、未尽事宜，买卖双方协商解决。

买方：  (公章)              卖方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

地  址：       地  址：  

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

# 第六部分   附件—投标文件格式

## 附件一、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书(格式，放入资信标资料部分内)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2019年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

## 附件二、法定代表人授权书

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江卓宏建设项目管理有限公司上虞分公司：

（投标人全称）法定代表人         授权         （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号），全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：全权代表身份证复印件（正反面）

## 附件三、个体工商户身份证明书

个体工商户身份证明书(格式，放入资信标资料部分内)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的经营者。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2019年  月  日

附：个体工商户身份证复印件（正反面）

## 附件四、投标函

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江卓宏建设项目管理有限公司上虞分公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，交货期为：            天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

日期：　　年　月　日

全权代表签字：

## 附件五、开标一览表

采购编号：

项目名称：

| 序 号 | 货物 名称 | 型号和 规 格 | 数 量 | 单 位 | 制造商名 称及产地 | 投标报价（元） | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件六、投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 执行标准 | 计划数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | DN100*2.0 | 米 |  | 1000 |  |  |
| 2 |  | DN100*2.5 | 米 |  | 1000 |  |  |
| 3 |  | DN125*2.0 | 米 |  | 1000 |  |  |
| 4 |  | DN125*2.5 | 米 |  | 1000 |  |  |
| 5 |  | DN150*2.5 | 米 |  | 1000 |  |  |
| 6 |  | DN150*3.0 | 米 |  | 1000 |  |  |
| 7 |  | DN150*4.0 | 米 |  | 1000 |  |  |
| 8 |  | DN200*2.5 | 米 |  | 1000 |  |  |
| 9 |  | DN200*3.0 | 米 |  | 1000 |  |  |
| 10 |  | DN200*4.0 | 米 |  | 1000 |  |  |
| 11 |  | DN250*4.0 | 米 |  | 100 |  |  |
| 12 |  | DN300*4.0 | 米 |  | 100 |  |  |
| 13 | 承插焊直通 | S108 | 只 | CJ/T117-2018 | 50 |  |  |
| 14 |  | S80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 15 |  | S125 | 只 |  | 50 |  |  |
| 16 |  | S150 | 只 |  | 50 |  |  |
| 17 |  | S200 | 只 |  | 50 |  |  |
| 18 | 异径直通（DN200以下承插焊，250以上对焊） | S108-80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 19 |  | S125-80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 20 |  | S125-100 | 只 |  | 50 |  |  |
| 21 |  | S150-80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 22 |  | S150-100 | 只 |  | 50 |  |  |
| 23 |  | S150-125 | 只 |  | 50 |  |  |
| 24 |  | S200-100 | 只 |  | 50 |  |  |
| 25 |  | S200-125 | 只 |  | 50 |  |  |
| 26 |  | S200-150 | 只 |  | 50 |  |  |
| 27 |  | S250-200 | 只 |  | 50 |  |  |
| 28 |  | S300-200 | 只 |  | 50 |  |  |
| 29 | 弯头（DN200以下承插焊，250以上对焊） | L108 | 只 |  | 50 |  |  |
| 30 |  | L125 | 只 |  | 50 |  |  |
| 31 |  | L150 | 只 |  | 50 |  |  |
| 32 |  | L200 | 只 |  | 50 |  |  |
| 33 |  | L250 | 只 |  | 50 |  |  |
| 34 |  | L300 | 只 |  | 50 |  |  |
| 35 |  | L80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 36 | 45度弯头（DN200以下承插焊，250以上对焊） | L80*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 37 |  | L108*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 38 |  | L125*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 39 |  | L150*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 40 |  | L200*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 41 |  | L250*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 42 |  | L300*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 43 | 三通（DN200以下承插焊，250以上对焊） | T80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 44 |  | T100 | 只 |  | 50 |  |  |
| 45 |  | T125 | 只 |  | 50 |  |  |
| 46 |  | T150 | 只 |  | 50 |  |  |
| 47 |  | T200 | 只 |  | 50 |  |  |
| 48 |  | T250 | 只 |  | 50 |  |  |
| 49 |  | T300 | 只 |  | 50 |  |  |
| 50 | 中小三通（DN200以下承插焊，250以上对焊） | T108-80-108 | 只 |  | 50 |  |  |
| 51 |  | T125-80-125 | 只 |  | 50 |  |  |
| 52 |  | T125-100-125 | 只 |  | 50 |  |  |
| 53 |  | T150-80-150 | 只 |  | 50 |  |  |
| 54 |  | T150-100-150 | 只 |  | 50 |  |  |
| 55 |  | T150-125-150 | 只 |  | 50 |  |  |
| 56 |  | T200-100-200 | 只 |  | 50 |  |  |
| 57 |  | T200-125-200 | 只 |  | 50 |  |  |
| 58 |  | T200-150-200 | 只 |  | 50 |  |  |
| 59 |  | T250-200-250 | 只 |  | 50 |  |  |
| 60 |  | T300-250-300 | 只 |  | 50 |  |  |
| 61 | U型管卡 | DN40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 62 |  | DN50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 63 |  | DN65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 64 |  | DN80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 65 |  | DN100 | 只 |  | 50 |  |  |
| 66 |  | DN125 | 只 |  | 50 |  |  |
| 67 |  | DN150 | 只 |  | 50 |  |  |
| 68 |  | DN200 | 只 |  | 50 |  |  |
| 69 |  | DN250 | 只 |  | 50 |  |  |
| 70 |  | DN300 | 只 |  | 50 |  |  |
| 71 | 双外丝直接（对丝） | DN15 | 只 |  | 50 |  |  |
| 72 |  | DN20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 73 |  | DN25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 74 |  | DN32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 75 |  | DN40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 76 |  | DN50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 77 | 平法兰 | DN50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 78 |  | DN65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 79 |  | DN80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 80 |  | DN100 | 只 |  | 50 |  |  |
| 81 |  | DN125 | 只 |  | 50 |  |  |
| 82 |  | DN150 | 只 |  | 50 |  |  |
| 83 |  | DN200 | 只 |  | 50 |  |  |
| 84 |  | DN250 | 只 |  | 50 |  |  |
| 85 |  | DN300 | 只 |  | 50 |  |  |
| 86 | 支架 | DN20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 87 |  | DN25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 88 |  | DN32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 89 |  | DN40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 90 |  | DN50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 91 | 内外丝转换接头（补心） | S25F-20G | 只 |  | 50 |  |  |
| 92 | 304不锈钢螺栓 | M16*60 | 套 |  | 50 |  |  |
| 93 |  | M16*70 | 套 |  | 50 |  |  |
| 94 |  | M16*80 | 套 |  | 50 |  |  |
| 95 |  | M20*80 | 套 |  | 50 |  |  |
| 96 |  | M20*90 | 套 |  | 50 |  |  |
| 97 | 波纹管(DN32-50含卡箍法兰2套，65-100含平法兰2片） | DN32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 98 |  | DN40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 99 |  | DN50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 100 |  | DN65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 101 |  | DN80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 102 |  | DN100 | 只 |  | 50 |  |  |
| 103 | 轴向补偿器(含平法兰2片) | DN65-8波 | 只 |  | 50 |  |  |
| 104 |  | DN80-8波 | 只 |  | 50 |  |  |
| 105 |  | DN100-8波 | 只 |  | 50 |  |  |
| 106 |  | DN125-8波 | 只 |  | 50 |  |  |
| 107 |  | DN150-8波 | 只 |  | 50 |  |  |
| 108 |  | DN200-8波 | 只 |  | 50 |  |  |
| 109 | 四通（承插焊） | X80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 110 |  | X100 | 只 |  | 50 |  |  |
| 111 |  | X125 | 只 |  | 50 |  |  |
| 112 |  | X150 | 只 |  | 50 |  |  |
| 113 |  | X200 | 只 |  | 50 |  |  |

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 执行标准 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | DN15*0.8（15.88*0.8) | 米 | GB/T19228.2-2011 | 5000 |  |  |
| 2 |  | DN20*1.0(22.22*1.0) | 米 |  | 5000 |  |  |
| 3 |  | DN25*1.0(28.6*1.0) | 米 |  | 5000 |  |  |
| 4 |  | DN32*1.2(34*1.2) | 米 |  | 5000 |  |  |
| 5 |  | DN40*1.2(42.7*1.2) | 米 |  | 5000 |  |  |
| 6 |  | DN50*1.2(48.6*1.2) | 米 |  | 1000 |  |  |
| 7 |  | DN65*2.0(76*2.0) | 米 |  | 1000 |  |  |
| 8 |  | DN80*2.0(88.9*2.0) | 米 |  | 1000 |  |  |
| 9 | 等径对接头 | S15 | 只 | GB/T19228.2-2011 | 50 |  |  |
| 10 |  | S20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 11 |  | S25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 12 |  | S32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 13 |  | S40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 14 |  | S50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 15 |  | S65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 16 |  | S80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 17 | 异径对接头 | S20-15 | 只 |  | 50 |  |  |
| 18 |  | S25-20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 19 |  | S32-15 | 只 |  | 50 |  |  |
| 20 |  | S32-20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 21 |  | S32-25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 22 |  | S40-20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 23 |  | S40-25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 24 |  | S40-32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 25 |  | S50-20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 26 |  | S50-25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 27 |  | S50-32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 28 |  | S50-40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 29 |  | S65-25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 30 |  | S65-32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 31 |  | S65-40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 32 |  | S65-50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 33 |  | S80-50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 34 |  | S80-65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 35 |  | S100沟槽-40卡压 | 只 |  | 50 |  |  |
| 36 |  | S100沟槽-50卡压 | 只 | CJ/T152-2016 | 50 |  |  |
| 37 |  | S100沟槽-65沟槽 | 只 |  | 50 |  |  |
| 38 |  | S100沟槽-80沟槽 | 只 |  | 50 |  |  |
| 39 |  | S200-100(沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 40 |  | S200-125(沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 41 |  | S200-150(沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 42 |  | S150-125（沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 43 |  | S150-100(沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 44 |  | S150（沟槽）-80卡 | 只 |  | 50 |  |  |
| 45 |  | S125-100（沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 46 |  | S100沟槽-80卡压 | 只 |  | 50 |  |  |
| 47 |  | S100沟槽-65卡压 | 只 |  | 50 |  |  |
| 48 |  | S200沟槽-80卡压 | 只 |  | 50 |  |  |
| 49 |  | S125沟槽-80卡压 | 只 |  | 50 |  |  |
| 50 | 90度弯头 | L15 | 只 | GB/T19228.2-2011 | 50 |  |  |
| 51 |  | L20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 52 |  | L25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 53 |  | L32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 54 |  | L40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 55 |  | L50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 56 |  | L65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 57 |  | L80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 58 |  | L100（108沟槽） | 只 | CJ/T152-2016 | 50 |  |  |
| 59 |  | L125（沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 60 |  | L150(沟槽式） | 只 |  | 50 |  |  |
| 61 |  | L200（沟槽式） | 只 |  | 50 |  |  |
| 62 | 45度弯头 | L20*45 | 只 | GB/T19228.2-2011 | 50 |  |  |
| 63 |  | L25*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 64 |  | L32*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 65 |  | L40*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 66 |  | L50*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 67 |  | L65*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 68 |  | L80*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 69 |  | L150（沟槽式）*45 | 只 | CJ/T152-2016 | 50 |  |  |
| 70 |  | L125（沟槽式）*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 71 |  | L100（沟槽）*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 72 |  | L200（沟槽）*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 73 | 异径弯头 | L25-20 | 只 | GB/T19228.2-2011 | 50 |  |  |
| 74 |  | L32-25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 75 |  | L40-32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 76 |  | L50-40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 77 |  | L65-50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 78 |  | L80-65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 79 | 等径三通接头 | T15 | 只 |  | 50 |  |  |
| 80 |  | T20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 81 |  | T25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 82 |  | T32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 83 |  | T40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 84 |  | T50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 85 |  | T65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 86 |  | T80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 87 |  | T150（沟槽式） | 只 | CJ/T152-2016 | 50 |  |  |
| 88 |  | T125（沟槽式） | 只 |  | 50 |  |  |
| 89 |  | T200（沟槽式） | 只 |  | 50 |  |  |
| 90 |  | T100（沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 91 | 异径三通接头 | T20-15-20 | 只 | GB/T19228.2-2011 | 50 |  |  |
| 92 |  | T25-15-25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 93 |  | T25-20-25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 94 |  | T32-15-32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 95 |  | T32-20-32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 96 |  | T32-25-32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 97 |  | T40-15-40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 98 |  | T40-20-40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 99 |  | T40-25-40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 100 |  | T40-32-40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 101 |  | T50-15-50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 102 |  | T50-20-50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 103 |  | T50-25-50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 104 |  | T50-32-50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 105 |  | T50-40-50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 106 |  | T65-25-65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 107 |  | T65-32-65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 108 |  | T65-40-65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 109 |  | T65-50-65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 110 |  | T80-40-80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 111 |  | T80-50-80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 112 |  | T80-65-80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 113 |  | T100-65卡压-100沟槽 | 只 |  | 50 |  |  |
| 114 |  | T100-80卡压-100沟槽 | 只 |  | 50 |  |  |
| 115 |  | T125-80卡压-125沟槽 | 只 |  | 50 |  |  |
| 116 |  | T200-100-200（沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 117 |  | T200-150-200（沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 118 |  | T150-100-150（沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 119 |  | T150-125-150（沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 120 |  | T150-80卡压-150（沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 121 |  | T150-65卡压-150（沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 122 | B型45度弯头 | L20*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 123 |  | L25*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 124 |  | L32*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 125 |  | L40*45 | 只 | GB/T19228.2-2011 | 50 |  |  |
| 126 |  | L50*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 127 |  | L65*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 128 |  | L80*45 | 只 |  | 50 |  |  |
| 129 | B型90度弯头 | L20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 130 |  | L25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 131 |  | L32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 132 |  | L40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 133 |  | L50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 134 |  | L65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 135 |  | L80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 136 | 承口式法兰转换接头 | DN40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 137 |  | DN50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 138 |  | DN65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 139 |  | DN80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 140 |  | DN125（沟槽式） | 只 | CJ/T152-2016 | 50 |  |  |
| 141 |  | DN150（沟槽式） | 只 |  | 50 |  |  |
| 142 |  | DN200（沟槽式） | 只 |  | 50 |  |  |
| 143 |  | DN100（108沟槽式） | 只 |  | 50 |  |  |
| 144 | 卡箍 | DN125（沟槽） | 只 | CJ/T152-2016 | 50 |  |  |
| 145 |  | DN200（沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 146 |  | DN150（沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 147 |  | DN100（108沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 148 | 螺母移动转换接头 | DN15 | 只 |  | 50 |  |  |
| 149 |  | DN20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 150 |  | DN25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 151 |  | DN32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 152 |  | DN40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 153 |  | DN50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 154 | 内螺纹转换接头 | S15-15G | 只 |  | 50 |  |  |
| 155 |  | S20-20G | 只 |  | 50 |  |  |
| 156 |  | S25-25G | 只 |  | 50 |  |  |
| 157 |  | S32-32G | 只 |  | 50 |  |  |
| 158 |  | S40-40G | 只 |  | 50 |  |  |
| 159 |  | S50-50G | 只 |  | 50 |  |  |
| 160 | 内螺纹三通转换接头 | T20-15G-20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 161 |  | T25-15G-25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 162 |  | T25-20G-25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 163 |  | T32-20G-32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 164 |  | T32-25G-32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 165 |  | T40-20G-40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 166 |  | T40-25G-40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 167 |  | T40-32G-40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 168 |  | T50-20G-50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 169 |  | T50-25G-50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 170 |  | T50-32G-50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 171 |  | T50-40G-50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 172 |  | T65-20G-65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 173 |  | T65-25G-65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 174 |  | T100-50G-100（沟槽） | 只 | CJ/T152-2016 | 50 |  |  |
| 175 |  | T100-65G-100（沟槽） | 只 |  | 50 |  |  |
| 176 | 卡压U型管卡 | DN20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 177 |  | DN25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 178 |  | DN32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 179 |  | DN40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 180 |  | DN50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 181 |  | DN65 | 只 |  | 50 |  |  |
| 182 |  | DN80 | 只 |  | 50 |  |  |
| 183 | 沟槽U型管卡 | DN100 | 只 | CJ/T152-2016 | 50 |  |  |
| 184 |  | DN150 | 只 |  | 50 |  |  |
| 185 |  | DN200 | 只 |  | 50 |  |  |
| 186 | 外螺纹转换接头 | DN15-15F | 只 | GB/T19228.2-2011 | 50 |  |  |
| 187 |  | DN20-20F | 只 |  | 50 |  |  |
| 188 |  | DN25-25F | 只 |  | 50 |  |  |
| 189 |  | DN32-32F | 只 |  | 50 |  |  |
| 190 |  | DN40-40F | 只 |  | 50 |  |  |
| 191 |  | DN50-50F | 只 |  | 50 |  |  |
| 192 |  | DN65-65F | 只 |  | 50 |  |  |
| 193 |  | DN80-80F | 只 |  | 50 |  |  |
| 194 |  | DN100-100F | 只 |  | 50 |  |  |
| 195 | 外螺纹90°转换弯头 | L20-20F | 只 |  | 50 |  |  |
| 196 |  | L25-25F | 只 |  | 50 |  |  |
| 197 |  | L32-32F | 只 |  | 50 |  |  |
| 198 |  | L40-40F | 只 |  | 50 |  |  |
| 199 | 外螺纹三通转换接头 | T20-20F-20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 200 |  | T20-15F-20 | 只 |  | 50 |  |  |
| 201 |  | T25-20F-25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 202 |  | T25-25F-25 | 只 |  | 50 |  |  |
| 203 |  | T32-25F-32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 204 |  | T32-32F-32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 205 |  | T40-20F-40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 206 |  | T40-25F-40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 207 |  | T40-32F-32 | 只 |  | 50 |  |  |
| 208 |  | T40-40F-40 | 只 |  | 50 |  |  |
| 209 |  | T50-20F-50 | 只 |  | 50 |  |  |
| 210 |  | T65-20F-65 | 只 |  | 50 |  |  |

注：1、单位：人民币万元。小数点后最多保留2位。

2、运杂费包括不锈钢管及配件发运中的包装费、装车费、运输费、垫物料费、火车加固费、运保费、等其它费用，

3、其它费用包括现场到货验收、指导安装、抽样检验、技术及售后服务等费用。

4、投标报价不包括货物到达指定交货地点的卸货费用。

投标人（盖章）：

法定代表人或其它其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

## 附件七、商务条款偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件八、货物说明一览表

采购编号：

项目名称：

| 品目号 | 货物名称 | 主要规范 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主机或主要设备 |  |  |  |
| 二 | 专用工具 |  |  |  |
| 三 | 备品备件 |  |  |  |
| 四 | 进口件 |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件九、技术规范/规格偏离及建议表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规范 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

# 附件九、投标人基本情况表

| 企 业 名 称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立注册年月 |  | 主管部门 |  |
| 营业执照号码 |  | 经营范围 |  |
| 职工全员人数 |  | 其中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 工业总产值 万元 |
|  | 实现利润 万元 |
| 企业优势及特长 |  |

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

注：投标人需随此表附营业执照副本或事业单位法人证书以及评标办法中所列的符合招标文件要求的证书（如有）等加盖单位公章，把复印件制作在投标文件中。

## 附件十、售后服务承诺书

：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就售后服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、安装和调试服务：

三、维修服务：

四、技术服务：

五、培训服务：

六、其他服务：

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：